## Slide 1: Wyzwanie projektowe nr 1.
Sekundnik na dwóch wyświetlaczach 7 – segmentowych
Wyzwanie przygotowane przez: European Regional Application Engineering Group
Intel Technology
Poland / Gdańsk

## Slide 2: Wyzwanie 1/…Plan prezentacji
Cel i zakres projektu
Specyfikacja funkcjonalna
Specyfikacja techniczna
Schematy
Omówienie kodu projektu
Podsumowanie

## Slide 3: Wyzwanie 1/...Cel i zakres
CEL: Zrealizowanie sekundnika czasu rzeczywistego na dwóch wyświetlaczach 7-segmentowych na zestawie uruchomieniowym DE-10 Lite/Standard.
ZAKRES:

## Slide 4: Wyzwanie 1/…Specyfikacja funkcjonalna
Sekundnik powinien:
  być wykonany na zestawie uruchomieniowym DE10 – Standard/Lite w oparciu o środowisko Quartus,
  działać w cyklu dokładnie jednej minuty,
  pracować w pętli,
  wyświetlać wartości rejestru licznika sekund na dwóch wyświetlaczach siedmiosegmentowych,
  mieć możliwość wyzerowania licznika przyciskiem (poza zakresem),
  mieć możliwość zatrzymania i wznowienia pracy w każdym momencie (poza zakresem).

## Slide 5: Wyzwanie 1/…Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
  PLL – służy do wygenerowania sygnału zegarowego będącego podstawą do otrzymania sygnału 1Hz.
  Rejestr 24-bitowy – informuje układ o upłynięciu jednej sekundy.
  Rejestr BCD – licznik sekund.
  Dekoder BCD do dwóch wyświetlaczy siedmiosegmentowych - zmienia wartości licznika sekund na wartości sterujące segmentami wyświetlaczy.
  Reset – zeruje licznik sekund i rejestr 24 - bitowy.
  Start-stop – zatrzymuje lub wznawia licznik sekund.
  Testbench – pozwala na wykonanie symulacji.
  Plik .sdc – potrzebny do analizy czasowej.

## Slide 6: Wyzwanie 1/...Schemat blokowy

## Slide 7: Wyzwanie 1/...Kod programu
Omówienie kodu programu nastąpi w programie Quartus w oparciu o poprzednio prezentowany schemat blokowy

## Slide 8: Wyzwanie 1/...Weryfikacja wyników

## Slide 9: Wyzwanie 1/...Weryfikacja wyników

## Slide 10: Wyzwanie 1/…Podsumowanie
Zdołano zaimplementować przyciski start-stop i reset (będące poza zakresem zadania).
Nie powiodło się przeprowadzenie symulacji w programie ModelSim z powodu problemów technicznych